## Slide 1
NIUKO
Consultoría Legal y Fiscal
Lic. Raúl Martínez Rodríguez
Director de Comercio Exterior
rmartinez@niuko.mx

## Slide 2: Lean Trade & Customs

## Slide 3: Desafíos

## Slide 4: Cadena de Valor
Notes: Michael Porter en 1985

## Slide 5: Cadena de suministro
La red global que se utiliza para entregar productos y servicios, desde las materias primas hasta los clientes finales a través del diseño del flujo de información, distribución física y flujo de efectivo
-APICS-

## Slide 6: Cadena de Suministros
Las aduanas como eslabón en la cadena de suministros
La cadena de suministros se refiere a las actividades y procesos que involucran a clientes y proveedores para que las mercancías sea producida y distribuida en las cantidades correctas, a los lugares correctos y a tiempo con el fin de satisfacer los niveles de servicios requeridos por el consumidor.
Incluye, no solo a los proveedores, fabricantes y clientes, sino también a los transportistas, almacenistas, agentes aduanales, etc.

## Slide 7: Cadena de Suministros

## Slide 8: ¿Qué es un proceso?
Del latin Processus, que significa avance y progreso
Es un conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas mutuamente para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Una salida de un proceso generalmente es la entrada de otro y la interacción de estos elementos para lograr un propósito común, se le conoce como Sistema.

## Slide 9: Elementos y Características de los Procesos
Es definido por un verbo de acción en infinitivo (ar, er, ir). Ejemplo: Diferencias de Anexo 24 vs Inventario Fisico no es un proceso, Realizar la conciliación de Saldos en Anexo 24 vs IP si lo es.
Tiene un principio y un fin
Su finalidad es generar un producto o servicio
Todo proceso tiene un dueño
Se representan en un diagrama
Debe ser evaluado y mejorado

## Slide 10: Procesos

## Slide 11: Modelos de Gestión de Procesos
Lean
Mejora la eficiencia mediante la eliminación del desperdicio

## Slide 12: Modelos de Gestión de Procesos
Six Sigma
Mejora el proceso mediante la reducción de la variación que existe alrededor del objetivo

## Slide 13: Modelos de Gestión de Procesos
SCOR
Marco de referencia para evaluar y mejorar el desempeño en la gestión de la Cadena de Suministro

## Slide 14: Modelos de Gestión de Procesos
Interacción entre los principales modelos

## Slide 15: Lean
Una definición de manufactura: Una filosofía que acorta el tiempo de respuesta entre la orden del cliente y el embarque mediante la eliminación del desperdicio.
Metas:
Mejorar la Calidad
Eliminar desperdicio
Reducir tiempo de respuesta
Reducir costos totales
Una definición No de Manufactura:
Una filosofía que acelera la velocidad de “cualquier” proceso mediante la eliminación del desperdicio en todas sus formas.
Notes: Taiichi Ohno y Shigeo Shingo
seiri: subordinar, clasificar, descartar
seiton: sistematizar, ordenar
seiso: sanear y limpiar
seiketsu: simplificar, estandarizar y volver coherente
shitsuke: sostener el proceso, disciplinar

## Slide 16: Lean
Reducción del desperdicio
Notes: Talento No Utilizado – No utilizar la experiencia, conocimiento y creatividad del personal
Inventario – Exceso de MP, Productos y Procesos no en uso
Transportación – Movimiento innecesario de Productos y MP
Defectos – Información, productos o servicios incorrectos o incompletos
Sobreproduccion – Produccion demás o antes de que se necesite
Movimientos – Movimientos innecesarios realizados por el personal
Espera – Tiempo perdido mientras se espera por el próximo paso en el proceso
Sobreproceso – Mas trabajo o calidad mas alta de la que el cliente requiere

## Slide 17: Lean
Pensamiento LEAN
Pensamiento tradicional

## Slide 18: Lean

## Slide 19: Lean Customs
Eficiencias en Comercio Exterior
Despacho de Mercancías
Certificación
OEA
SECIIT
Despacho
Directo
Certificación
OEA Y CIVA

## Slide 20
Despacho de Mercancías
Beneficios
Reducción Previos AA - RO
Desperdicios:
Movimientos
Transportación
Espera
Defectos

## Slide 21
Certificación
OEA
Beneficios
Despacho Conjunto Trafico Aéreo (CIVA A)
V5 (CIVA AAA)
Carriles FAST / Exprés
Consolidación CT / F4
RO
Tránsitos Internos
Despacho Domicilio Exportacion
Desperdicios:
Movimientos
Transportación
Espera
Defectos
Sobre Procesamiento

## Slide 22
Certificación
OEA Y CIVA
Beneficios
Consolidación de Embarques (OEA-CIVA)
Aviso Electrónico y Pedimentos Consolidados (OEA-CIVA AAA)
Desperdicios:
Movimientos
Transportación
Espera
Defectos
Sobre Procesamiento

## Slide 23
SECIIT
Beneficios
Aviso Electrónico y Pedimentos Consolidados
Impresión Simplificada del Pedimento
Desperdicios:
Movimientos
Transportación
Espera
Defectos
Sobre Procesamiento

## Slide 24
Despacho
directo
Beneficios
Costo Propios vs Costos Agente Aduanal
Desperdicios:
Espera
Defectos
Sobre Procesamiento

## Slide 25: Herramientas Lean
Estas son las ocho (8) herramientas clave de Lean

## Slide 26: Value Stream Map

## Slide 27: VSM
Definicion
Es una representación visual que ayuda a entender el flujo de un producto y de información para crear una Cadena de Valor

## Slide 28: VSM
Porque
Para crear una visión general de eficiencia total y no únicamente las eficiencias independientes de individuos o departamentos
Como punto de partida para ayudar a identificar los desperdicios o las operaciones que NO agregan valor e identificar oportunidades de mejora
Para ayudar a desarrollar métricos para monitoreo
La velocidad solo es importante si sabes a donde vas
- Joel Barker

## Slide 29: VSM
VSM Ayuda a:
Clarificar porque necesitamos ir hacia allá (Business Case)
Entender donde estamos (Current State)
Hacia donde queremos ir (Future State)
Mapear la ruta para llegar ahí (Implementation Plan)
Como lo hicimos (Metrics)

## Slide 30: Implementación VSM
Seleccionar un proceso
Mapeo del Estado Actual (VSM Actual)
Establecer una visión futura del proceso
Crear un marco del Estado Futuro (VSM Futuro)
Construir un plan para cumplir los objetivos futuros
Implementación
Proceso de Mejora Continua

## Slide 31: VSM

## Slide 32: VSM
Elementos:
Information
Lead Time Data Bar
Manufacturing Loop
Supplier Loop
Customer Loop
Monthly Orders
30 Days
880
Op 1
1 Day
S/U = 1 hr CT = 1.6 min
S/U = 0.08 hr CT = 0.9 min
S/U = 0.08 hr CT = 0.9 min
S/U = 0.08 hr CT = 1.2 min
Total = 57 Days Total = 1 Hr. 44.9 Min.
Takt Time = 440 min/44 = 10 min/unit
Bi-Monthly
MRP
S/U = 0
CT = 60 min
S/U = 1.95 hr
CT = 40.3 min
Supplier
Customer
45
1
1
1
2
2
5
1.6
0.9
0.9
60
1.2
40.3
Op 2
2 Days
Op 3
2 Days
Op 4
1 Day
Op 5
5 Days
Op 6
1 Day
45 Days

## Slide 33: VSM
Iconos
COMPUTER WIP

## Slide 34
VSM Comercio Exterior
Ejemplo Practico

## Slide 35: VSM Comercio Exterior / Herramientas Lean
Ejemplo Practico VSM Anexo 24 vs ERP
  BOMs & Descargo
  Integridad de la Información en el Proceso de Exportación con el AA
  RMA (Retornos de Clientes)
  Integridad de la Información en el Proceso de Importación con el AA
  Verificación de Recibos de MP
  Integridad de la Información en OV
  Control de Inventarios ERP

## Slide 36: Mapa de Proceso

## Slide 37
Mapa de proceso:
Ilustra gráficamente el proceso (de manufactura o no)
Establece un entendimiento común
Identifica las entradas, salidas, clientes, proveedores y flujo de su proceso
¿Cómo me ayuda?

## Slide 38: Un Mapa de Procesos
Comienza TODO proyecto!!
Proporciona entradas para otras herramientas del proyecto
Es una herramienta grafica para ilustrar la manera en que el proceso trabaja actualmente
Es dinámico
Refleja un esfuerzo de equipo realizado a través del “walking the process”
Le ayuda (y a su equipo) A ADQUIRIR CONOCIMIENTO SOBRE EL PROCESO!

## Slide 39: Lo que NO es...
VSM
Diagrama de Flujo
Un Mapa de Proceso

## Slide 40: Mapa de proceso y diagrama de flujo
Diagrama de Flujo
Mapa de proceso (conduce a la reducción de variación)
Nuestro enfoque primordial será en el Mapeo de Proceso
Alimenta

## Slide 41: Uso de los Mapas de Proceso
Aprenda sobre el proceso a preguntando
  Colección de datos
  Cuellos de botella
Determina los detalles de un proyecto
  Que factores deben investigarse u omitirse
  Donde y como tomar la muestra
  Identificar los dueños de procesos
Evaluar TODOS los tipos de procesos
  Gerenciales, Administrativos, Financieros, de Servicio, Diseño, Manufactura, Ingeniería, Ventas, etc.

## Slide 42: Los Mapas de Proceso describen
Actividades / tareas principales
Actividades de valor agregado o de no valor agregado
Limites del proceso
Entradas (x’s)
Salidas (y’s o Y’s) que están siendo medidas o que necesitan sistemas de medición
Donde se recolectan los datos (o deben recolectarse)
Parámetros actuales de operación

## Slide 43: Términos de Mapeo de Proceso
Las variables de entrada influyen los pasos del proceso
  Se llaman x’s o factores
  KPIVs – Variables de Entrada de los Procesos Clave
Las variables de Salida o requerimientos de cliente
  Se llaman “Big Y’s” cuando se refiere a salidas finales o parámetros finales del producto (lo que ve el cliente)
  Se llaman “Little y’s” cuando se refiere a las salidas intermedias o las salidas de procesos posteriores.
  KPOVs – Variables de Salida de los Procesos Clave
Proceso
Entrada
Salida
X
f(X)
Y

## Slide 44: Recuerde, estamos tratando de aprender…
Como algunas variables (o cosas)
Afectan la variable que estamos tratando de
controlar
Si entendemos y controlamos las x’s, entonces podemos controlar las Y’s

## Slide 45: Un ejemplo – Un proceso de pintura
Paso 1o
Entregar piezas
a área de carga
Paso 2o
Cargar piezas en la línea
Paso 3o
Desgrasar / lavar piezas
Paso 4o
Enjuagar
Piezas C disponibles
Vehículo de C transporte disponible
Piezas S identificadas
Espaciado C
Método S de colgar
Tipo de C gancho
Identificación C
Condición C de gancho
Titulación C
Ph C
Temp C
Operación S boquilla
Tiempo C en baño
Presión C de pulv.
Contaminantes C
Grasa en pieza C
Diseño de N pieza
Pieza correcta- S mente cargada
Titulación C
Ph C
Operación S boquilla
Tiempo C en baño
Presión de C pulverizador
Derrame del C enjuague
Pieza limpia / C libre de grasa
Pieza disponible para la carga
Separada según el color exigido
Pieza identifica por no de estilo
Pieza cargada correctamente en la línea
Pieza limpia / libre de grasa
Pieza limpia / líbre de químicos de lavado
SALIDAS
ENTRADAS
PASO DE
PROCESO

## Slide 46: Un proceso no de manufactura...
PASO 1o
Contestar teléfono /
saludar a cliente
Contestación rápida
Persona viva
Guión de saludo C
Procedimiento de C contestación
Sistema telefónico N
PASO 2o
Determinar no de pieza /
precio / fecha de necesidad
Datos del cliente
Fijación de precios
Disponibilidad
Referencia para P/N C
Datos de carga de N planta
Algoritmo de precios C
PASO 3o
Conseguir no de orden de compra
Orden de compra del cliente
Datos del cliente C
Hoja de trabajo C de pedido
PASO 4o
Identificar
dirección de destino,
método de envío
Dirección para el envío
Método de envío
Datos del cliente C
Hoja de trabajo C de pedido
SALIDAS
ENTRADAS

## Slide 47: Ejemplo del diagrama SIPOC
PASO 6o
Capturar el pedido
por computadora
Pedido en computadora
Todos los campos llenados
Fecha prometida
Confirmación impresa
Hoja de trabajo para pedido C
Pantallas de capturación por C computadora
Datos sobre plazo de entrega N de fbrcn.
PASO 7o
Verificar datos del pedido:
enviar por fax al cliente /
transmitir a la planta
Datos correctos
Confirmación al cliente
Pedido enviado a planta
Hoja impresa de confirmación C
Datos de contacto del cliente N
Procedimiento de confirmación C
PASO 5o
Llenar hoja de trabajo para el pedido
Llenar datos del pedido del cliente
Formulario de hoja de C trabajo para pedido
Datos suministrados N por el cliente
SALIDAS
ENTRADAS

## Slide 48: Puntos Clave – Repaso
Un Mapa de Proceso
  Es diferente a un Value Stream Map y un diagrama de flujo
  Comienza cada proyecto
  Proporciona entradas a otras herramientas del proyecto
  Nos ayuda a obtener conocimiento del proceso

## Slide 49: Diagrama Causa y Efecto

## Slide 50: Diagrama Causa y Efecto
Establezca claramente el problema (efecto) que va a ser analizado.
Diseñe una flecha horizontal apuntando a la derecha y escriba el problema al interior de un rectángulo localizado en la punta de la flecha.
Haga una "Lluvia de ideas" para identificar el mayor número posible de causas que pueda estar contribuyendo para generar el problema, preguntando "¿Por qué está sucediendo?". Agrupe las causas en categorías; Una forma muy utilizada de agrupamiento es la 4M: máquina, mano de obra, método y materiales.
Para comprender mejor el problema, busque las subcausas o haga otros diagramas de causa y efecto para cada una de las causas encontradas.
Escriba cada categoría dentro de los rectángulos paralelos a la flecha principal. Los rectángulos quedarán entonces, unidos por líneas inclinadas que convergen hacia la flecha principal.
Se pueden añadir la causas y subcausas de cada categoría a lo largo de su línea inclinada, si es necesario.

## Slide 51: Quality Function Deployment

## Slide 52: QFD
Es un sistema que busca focalizar el diseño de los productos y servicios en dar respuesta a las necesidades de los clientes. Esto significa alinear lo que el cliente requiere con lo que la organización produce.
El QFD permite a una organización entender la prioridad de las necesidades de sus clientes y encontrar respuestas innovadoras a esas necesidades, a través de la mejora continua de los productos y servicios en búsqueda de maximizar la oferta de valor.
QFD (Quality Function Deployment) significa Despliegue de la Función de Calidad. Esto es, "transmitir" los atributos de calidad que el cliente demanda a través de los procesos organizacionales, para que cada proceso pueda contribuir al aseguramiento de estas características. A través del QFD, todo el personal de una organización puede entender lo que es realmente importante para los clientes y trabajar para cumplirlo.

## Slide 53: QFD
Pasos para su elaboración:
Fijación del objetivo.
Establecimiento de la lista de expectativas a satisfacer, "Qués“
Asignar coeficiente de peso a los "Qués“
Evaluación de los productos o servicios ofertados por la competencia.
Establecimiento de "Cómos" con los que se puedan satisfacer los "Qués" fijados anteriormente.
Análisis de los "Cómos“
Establecimiento de la matriz de relaciones entre los "Qués" y "Cómos“
Cuantificar los objetivos de los "Cómos“
Puntuación final y Análisis

## Slide 54: Pareto

## Slide 55: Pareto
Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las causas que los generan, es decir, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80 % del problema y el 80 % de las causas solo resuelven el 20 % del problema.
Los objetivos principales son:
Analizar las causas
Estudiar los resultados
Planear una mejora continua
El Diagrama de Pareto es una herramienta que permite identificar visualmente en una sola revisión las minorías de características vitales a las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo una acción de mejora sin malgastar esfuerzos ya que con el análisis descartamos las mayorías triviales.
Se recomienda el uso del Diagrama de Pareto:
Para identificar oportunidades para mejorar
Para identificar un producto o servicio y hacer el análisis de mejora de la calidad.
Para analizar las diferentes agrupaciones de datos.

## Slide 56: Pareto
Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las soluciones
Para evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso comparando sucesivos diagramas
obtenidos en momentos diferentes, (antes y después)
Cuando los datos puedan clasificarse en categorías
Cuando el rango de cada categoría es importante
Para comunicar fácilmente a otros miembros de la organización las conclusiones sobre causas, efectos y costes de los errores

## Slide 57: Pareto
Ejemplo
Un fabricante de accesorios plásticos desea analizar cuáles son los defectos más frecuentes que aparecen en las unidades al salir de la línea de producción. Para esto, empezó por clasificar todos los defectos posibles en sus diversos tipos

## Slide 58: Pareto
Posteriormente, un inspector revisa cada accesorio a medida que sale de producción registrando sus defectos de acuerdo con dichos tipos. Al finalizar la jornada, se obtuvo una tabla como esta

## Slide 59: Pareto
La mayor parte de los defectos encontrados en el lote pertenece sólo a 2 tipos de defectos (los “pocos vitales”), de manera que si se eliminan las causas que los provocan desaparecería la mayor parte de los defectos. Otro análisis complementario y sumamente útil e interesante, es calcular los costos de cada problema, con lo cual podríamos construir un diagrama similar a partir de ordenar las causas por sus costos. Este análisis combinado de causas y costos permite obtener la mayor efectividad en la solución de problemas, aplicando recursos en aquellos temas que son relevantes y alcanzando una mejora significativa.

## Slide 60
Niuko Consultores S.C Consultoría legal y Fiscal
AGUASCALIENTES
Av. Canal Interceptor 919 Int. “J”
Las Arboledas, 20020
Aguascalientes, Ags.
(449) 153 36 30
LEON
Farallón 347
Jardines de Moral, 37160
León, Gto.
(477) 331 86 20
WWW.NIUKO.MX
SAN LUIS POTOSI
Av. Carranza 2076, Piso 1 Int. 12
Colonia Polanco, 78220
San Luis Potosí, S.L.P.
(444) 811 53 80
QUERETARO
Lago Bacalar 109
Lomas, San Pablo, 76125
Queretaro, Qro.
(442) 642 53 00